Messages MIDI du MC628

Structure generale

Type de message : SysEx

F0	Start exclusive

71	Papareil inc

ID-1	ID machine (1..256)

nn	code fonction

Vlsb	Value low nibble

Vmsb      Value hi nibble

F7 	Eox

code fonctions du MC628

hex 24    changer la ref BPM

V = nouvelle valeur de ref ( 1..255)

ex de message "change bpm"  (ID = 1)  en hexa...

32 bpm    <F0,71,00,24,03,00,F7>

16 bpm    <F0,71,00,24,06,00,F7>

08 bpm    <F0,71,00,24,0C,00,F7>

04 bpm    <F0,71,00,24,08,01,F7>

02 bpm    <F0,71,00,24,00,03,F7>

01 bpm    <F0,71,00,24,00,06,F7>

Mode de calcul de Vlsb et Vmsb :

Prendre la valeur en decimal ( 1 a 255) , la convertir en Hexadecimal

ex  V= 103     Vhex = 67

Le premier chiffre (6) est Vmsb

Le second chiffre (7) est Vlsb

avec un ID= 1 le message pour regler le MC628 sur ref bpm = 103 sera

<F0,71,00,24,07,06,F7>